## Slide 1
How to write a testcase
2016-6-27

## Slide 2: Agenda
    C Test
    SV Test
    Bench
    Run command
    Regression List

## Slide 3: Overview
    C test + SV test
    Pure SV test
    Pure C test

## Slide 4: Base Tests
    base_test
      例化env, 生成top cfg
      get, set interface, 控制系统reset
      提供write_reg, read_reg task
    mcu_test
      Base Test加上wait4cpu_finish为1，从而等待cpu结束配合C仿真
    smoke_test
      基本case, 可以用来测试rtl, testbench没有compile error
      提供write_reg，read_reg使用范例

## Slide 5
    按IP建目录
    使用test driver, 减少直接操作寄存器, 提高代码可移植性
    C Test

## Slide 6
    Test Driver示例
    header文件中include common.h
    defines 定义在header中

## Slide 7
    新建的Test driver加入Makefile的objs

## Slide 8
    函数头格式
      int32_t xxx(int32_t arg1…)
    所有C Test要有返回值
      TEST_PASS
      TEST_FAIL
      TEST_UNFINISHED
    C Test格式

## Slide 9
    Header文件中申明所有的c test

## Slide 10
    按IP建目录
    package封装所有testcase
    带C case仿真时, 相应的sv case extend mcu_test
    pure sv case仿真时, sv case extend base_test
    SV Test

## Slide 11
    smoke_test extend base_test
    ir_nec_mode extend mcu_test

## Slide 12
    在xx_testcase.svh中加入新建的testcase
    tc_pkg中include xx_testcase.svh

## Slide 13
    不支持testcase使用hierarchy访问DUT
    对DUT信号的访问通过interface实现
      定义interface
      在上一层interface中例化
      在connect文件中, 与dut信号连接
      在testcase中通过virtual interface访问
    通过interface访问DUT信号

## Slide 14
    定义ir interface
    在dbb interface中例化ir interface

## Slide 15
    connect文件中连接interface和DUT信号
    如果需要用Macro定义hierarchy, 在top_macros里define
    最后在top_connect.v中include

## Slide 16
    get virtual interface in base test
    testcase驱动或观察dut 信号时, 通过virtual interface进行

## Slide 17
    Build Agent if needed
    使用脚本生成uvm agt, uvm_agt_gen –name XXX
    Agent采用package封装, 集成到bench中

## Slide 18
    在env/sub/下创建user目录
    使用uvm_agt_gen.pl生成全部agent相关文件
    完成agent的代码编写
    在env/connect/下创建user_connect.sv文件实现user_if的连接，并在top_connect.sv中include user_connect.sv文件
    在dbb_env中创建user_agt，包括：1）定义；2）build；3）set cfg；4）get sqr
    在dbb_vsqr中增加user_sqr
    在dbb_cfg中增加user_cfg
    在dbb_if中增加user_if
    在dbb_pkg中import user_pkg
    在file list中增加user_pkg.sv
    在base_test中进行相应的configuration配置
USER AGENT – 创建和使用

## Slide 19: USER AGENT – 注意事项
    原则上使用cfg来传递所有配置，通常至少应包括
      interface
      agent activity
      monitor enable
    请设置agent active开关以兼容top测试。当agent为active时，驱动所需要的内部信号；当agent为passive时，仅检测所需要的内部信号，保证内部信号被DUT正常驱动。

## Slide 20
    在env/sub/下新建目录, 需要在flist中include进来
    如增加了user agt, 或者增加了interface
    File List增加路径示例

## Slide 21
    TWO_NODES
    USE_I2C_VIP
    RDA5856E_DBB0, CPU0, APB_PER0 …
    Macros & Defines

## Slide 22
    如果define较多, 在agt目录下中定义macro文件
    并在top_macros.sv中include进来

## Slide 23
    Run testcase
    rundv ctest=xxx test=xxx
    rundv test=xxx
    rundv ctest0=xxx ctest1=xxx
    rundv test=xxx USE_I2C_VIP=1
    …
    rundv -help

## Slide 24
    Add to rclist
    注意vdir和cdir
      相同c case, cdir相同
      相同bench环境（相同define）,vdir相同
    Example
      alias=scu_tc0 cdir=scu_mailbox_cdir vdir=scu ctest=scu_mailbox test=scu_mailbox_test
      alias=scu_tc1 cdir=scu_wkup_cdir vdir=scu ctest=scu_wkup test=mcu_test

## Slide 25
    Thank You！