## Slide 1
RDA USB Introduction
Sep 2016

## Slide 2: USB 基本情况
IP 来源：
• USB Controller: MENTOR
• UTMI: MENTOR
• PHY: RDA
版本：
• Digital： ｛6’d2,12’d0｝（hardware version reg）06/2005(?)
• PHY ： rda5856（BT）
面积(SMIC 55nm):
• Digital： 67021.08(SRAM exception)
• PHY ： 600*260=156000
验证:
• Simulation： case少，basic transaction verification， 约10条case
• FPGA： OK。 PHY: SMSC usb3500
用处：
RDA8810， RDA8850e, TV, WIFI, BT

## Slide 3: Configuration & Feature
End point ：
• Endpoint 个数： TX/RX 各16个 or TX/RX 各5个
• Endpoint buffer size： Max：1024byte
UTMI+ ， 8bits width
AHB slave for register config
8 DAM channel or 2 DMA channel
support SUSPEND/RESUME
USB2 TEST MODE
Use as DRD, Not use as OTG.

## Slide 4: 现有问题及修改（一）
DMA 相关：
• 现象：CH1先启动，1CLk后，CH0启动，因CH0的优先级比CH1高，CH0 Enable，CH1就不会被执行。
• RTL修改：修改channel Enable判断条件。
• 结果：OK
增强STALL和 NYET的 PID check：//这个上海没有碰到过
• 现象：HostMode，会收到devcie 回复STALL或者NYET，其实Device并没回复的STALL或者NYET。
• RTL修改：原来用PID中2bits来检测STALL或者NYET，改成4bit加RxErr来判断。
• 结果：还是没有根除
RETRY 3 次仍失败，报error 中断：
• 现象：HostMode，发数据给device，但收到错误handshake，host retry 3次均出错，报error中断。
• PHY修改:更快的进行数据锁定
• RTL修改1：原来是3个同步头之后的数据存入buffer，改为3~9个（可选）同步头之后存入buffer。
• 结果：有改善，但没有根除
• RTL修改2： Disable retry3次不成功报error 中断功能
• 结果：OK

## Slide 5: 现有问题及修改（二）
TX CRC Error：//不确定这个是指什么问题
• 现象：RX Data完全没检测到同步头，controller各模块工作状态不同步，再重新发包，
因为各模块状态不匹配，因此发包不正确，报告TX CRC error。
• RTL修改：硬件会自动从新发送，无需软件参与，无需改动RTL。
以下错误均没有RTL修改，对策是主动断电Device，reset controller，再连接device，继续传输。
RX fifo 溢出：
• 现象：HostMode，收到Device发送的512bytes数据，但是RX_COUNT里比512byte多4个字节。
TX 中断丢失：//这个比较严重
• 现象：数据正常发送给Device，但是收不到TX 中断，且TxFifoNotEmpty，软件Flush Fifo后，同
样问题还是频繁出现。
传输中，产生未预期中断：
• 现象：传输过程中，出现RX_STALL 中断，Babble detect 中断等，导致controller无法工作。

## Slide 6: 现有问题及修改（三）
//本页之前的问题也是有碰到过的
SCSI包收发出错：//我们报的
• 现象：接收到错误的HandShake，要求重传，但SCSI协议不支持重传。
插拔，容易进入B-Device：//我们报的
• 现象：HostMode下进行Device插拔实验，发现controller变成了B-Device